## Slide 1: Initiation au bobinage

## Slide 2
Dans I 'industrie électrotechnique, l'un des problèmes majeurs dans la fabrication des machines électriques reste le taux élevé de travail manuel, principalement la mise encoches des enroulements.

## Slide 3
La mise en encoches automatique des enroulements à une couche, dans le domaine des puissances allant jusqu'à 10 kW, a été résolue depuis quelques décennies grâce a la proposition de différents systèmes automatisés permettant soit le bobinage de l'enroulement directement dans les encoches statoriques, soit par attraction électromagnétique des bobines, préalablement conçues.

## Slide 4
Cependant, celle des enroulements a deux couches reste toujours posée.
Dans le domaine des grandes puissances ce travail dans sa grande majorité est manuel.

## Slide 5
En considérant un grand nombre de machines électriques qui diffère non seulement par le processus technologique de production, mais aussi par les conditions de fonctionnement, on remarque que les défaillances sont réparties comme suit :
Défaillance de l'enroulement statorique : 70 - 100%
Défaillance des roulements : 00 – 16,3%
Défaillance de l’axe rotorique : 00 - 12,2%
Défaillance rotorique : 00 - 1,2%

## Slide 6
La réalisation des enroulements peut être divisée en deux étapes. La première étape concerne la conception des éléments de l'enroulement ( les groupes de bobines).
La deuxième étape est dédiée au placement de ces groupes dans les encoches.

## Slide 7
Vu le temps important alloué, le placement des enroulements prend environ 20 à 30% du temps global nécessaire pour la fabrication d'une machine électrique.
Ce temps augmente avec l'augmentation de la tension et de la puissance de la machine.

## Slide 8
L'analyse des causes de défaillance sur des moteurs asynchrones montre que les causes liées aux défauts des enroulements peuvent être réparties comme suit :
court-circuit entre spires : 70-75%;
court-circuit entre phases : 12 - 15%;
court-circuit à la masse : 2 -5%;
rupture de conducteurs d'alimentation : 4 - 7%

## Slide 9
L'analyse des résultats acquis pendant des essais réels confirme le pourcentage élevé de pannes dû au court-circuit entre les spires de l'enroulement.

## Slide 10
Le taux élevé de claquage des conducteurs ronds s'explique par le fait que l'émail du conducteur, l'isolation a la masse et entre phases de la machine sont soumis à un nombre significatif de chocs et d'autres actions mécaniques Comme résultat, des micro-fissures apparaissent dans l'isolant, particulièrement entre les spires et les bobines.

## Slide 11
Celles-ci vont évoluer dans le Cas Où la machine fonctionne dans des conditions d'humidité, de vibrations de surtensions de commutation, de forces dynamiques de démarrage et d'inversion.

## Slide 12
Les micro-fissures peuvent également être provoquées par la manipulation du conducteur lors de la formation des bobines ou bien lors de leur placement dans les encoches.

## Slide 13
Les enroulements des machines électriques différent par leurs sources d’alimentation a courant alternatif ou à courant continu.
De même qu’ils différent par les modes de conversion en machines tournantes ou statiques(transformateur).
Ils peuvent être repartis suivant le schéma ci-dessous

## Slide 14
Enroulements des machines électriques
Enroulements des machines a CA
Enroulements des machines à CC
Enroulements des machines tournantes
Enroulements des machines statique
Enroulement en bobines
Enroulement d’induit
Enroulements triphasés
Enroulements BT
Enroulements HT
Enroulements monophasés